Кафедра архитектурного проектирования СПбГАСУ

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

архитектурного проектирования

_______________Ф. В. Перов

ПРОГРАММА-ЗАДАНИЕ

по разработке курсового проекта

на тему

ГРУППА БЛОКИРОВАННХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Исходные положения

- Блокированный жилой дом –– дом, образованный соединением нескольких примыкающих друг к другу малоэтажных индивидуальных домов с земельными участками и с изолированными входами. При проектировании блокированного дома следует соблюдать автономность блоков, т.е. помещения одного блока не должны располагаться над помещениями другого блока.

Такие дома являются промежуточными между индивидуальными домами и секционными. Блокированные дома имеют много общего с системой проектирования индивидуального дома (разделение пространств, размещение лестниц, ориентация комнат). Отличие блок-квартиры в том, что её планировка  не отражает индивидуальность одной семьи, а носит универсальный характер.

Блокированный дом предназначен для постоянного проживания, что должно быть отражено в его планировочном решении.

- Группа блокированных жилых домов представляет собой законченное композиционное градостроительное решение. При компоновке застройки следует учитывать  разделенность пространства на общедоступное и частное. Кроме  домов и приквартирных участков на проектируемой территории необходимо разместить:

- гостевые парковки (25% от количества блоков в жилой группе),

- общественную площадку для отдыха (15-20кв.м),

- хозяйственную площадку.

Все расстояния между домами и планировочными элементами должны соответствовать нормативным (по  СП 42-13330-2011).

Особенность придомовых участков блокированных домов в их разделении на 2 части. Часть участка располагается со стороны проезда (палисадник), глубина этого участка 5-6м образована за счет отступа линии застройки дома от дороги. Часть палисадника может занимать дополнительное парковочное место. Вторая часть участка – дворовая. Ее размер 0.5-2 сотки.  Ширина участка, как правило, равна ширине блока.

- Данный проект предусматривает проектирование блокированных домов отвечающих требованиям СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные". Это блокированные дома:

- с количеством этажей не более чем 3;

- состоящие из нескольких  блоков, количество которых не превышает десять;

- где каждый блок предназначен для проживания одной семьи;

- где каждый блок имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками;

- каждый блок, которого расположен на отдельном земельном участке и имеет хотя бы один выход на территорию общего пользования;

- где каждый блок не имеет помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;

- каждый блок в доме не имеет общих входов, технических помещений, чердаков;

- каждый блок имеет индивидуальные системы вентиляции и отопления или индивидуальные вводы и подключения к внешним тепловым сетям.

- Каждая блок-квартира должна иметь 2 входа: 1-й вход основной с улицы (с тамбуром), 2-й вход — со двора (может не иметь тамбура и размещаться в гараже).

При проектировании блок-квартиры следует учитывать двустороннее освещение. Как правило, ширина корпуса блокированного дома составляет примерно12-14м. А ширина блока 6.6-9м.

- Строительные и отделочные материалы  на усмотрение автора. При  выборе материалов  при проектировании блокированных домов следует обратить внимание   на п. 6.2-6.4, 6.9, 6.10  СП 55-13330-2011. При выборе кровли из горючих материалов  на п.6.8 СП 55-13330-2011.  Толщина стен (наружных и внутренних) и перегородок принимается в зависимости от выбранных материалов. Общая толщина перекрытий вместе с покрытием пола принимается равной 35 см. Данные блокированные дома не должны иметь цокольного или подвального этажа.

Состав и площади помещений для блок-квартиры

Общая площадь блок-квартиры 130-180 кв.м.

| № | Название помещения | Рекоменду-емая площадь, кв.м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общественная зона |  |  |
| 1 | Тамбур | 2-4 | Минимальная глубина 1.2м. |
| 2 | Прихожая с гардеробной | 10-15 |  |
| 3 | Кухня (кухня - столовая) | 10-20 | Предусмотреть установку газового котла 400х400 мм |
| 4 | Санузел гостевой | 2-4 | Предусмотреть установку умывальника и унитаза |
| 5 | Общая комната | 22-30 |  |
| 6 | Гараж на 1 машину | 15-24 | Минимальные габаритные размеры 3.0х5.0 м. Не должен располагаться под жилыми комнатами. |
| 7 | Бойлерная | 4-6 | Располагается рядом с кухней или с/у. Предусмотреть установку бойлера 500х500мм, и стиральной машины. |
|  | Частная зона |  |  |
| 8 | Жилая комната | 14-20 | Может иметь дополнительный санузел |
| 9 | 1-2 дополнительные жилые комнаты | 10-14 |  |
| 10 | Санузел | 4-8 | Предусмотреть установку ванной |
| 11 | Кладовые или гардеробные | - |  |
|  | Дополнительные помещения (могут быть по желанию) |  |  |
| 12 | Мастерская | 6-12 | Располагается рядом с гаражом |
| 13 | Кабинет | 8-12 | Располагается на 1 этаже |

Размеры холлов и коридоров не указаны, но они должны быть сведены до минимальных. По желанию можно делать небольшие террасы, лоджии и балконы.

Ход выполнения и состав проекта

Все стадии проекта выполняются на формате 100х60 см.

Клаузура.

Выполняется в ручной графике. Отражает поиск принципиальной идеи проекта. Включает в себя:

- схему генплана участка, где отражена система блокировки квартир;

- планы этажей  2-4-х смежных блоков (типового и торцевого или поворотного) (М 1:100, 1:200);

- поперечный разрез (М 1:100);

- два перспективных рисунка всего дома (один из видов должен отражать компоновку жилой группы

- экспликацию участка и технико-экономические показатели по каждому из типовых блоков и по всему дому.

Фор-эскиз.

Выполняется в ручной или компютерной графике. Является уточнённой версией клаузуры. Включает в себя:

- генплан участка (М 1:500);

- планы этажей 2-х смежных блоков (типового и торцевого или поворотного) (М 1:100, 1:200);

- два фасада 2-4-х смежных блоков (типового и торцевого или поворотного)  (М 1:100, 1:200);

- разрез (М 1:100);

- два перспективных рисунка всего дома (один из видов должен отражать компоновку жилой группы)

- экспликацию участка и технико-экономические показатели по каждому из типовых блоков и по всему дому.

Эскиз. Выполняется в свободной графике. Включает в себя весь состав окончательной подачи и рабочий макет.

Окончательная подача. Выполняется в свободной графике, разрабатывается после обсуждения результатов эскизной стадии.

Состав окончательной подачи:

- генплан в масштабе 1:500;

- планы типового блок 2-х смежных блоков (типового и торцевого или поворотного) (М 1:100, 1:200);

- поперечный разрез блока (М1:100);

- два фасада 2-4-х смежных блоков (типового и торцевого или поворотного)  (М 1:100, 1:200);

- перспектива (должена отражать компоновку жилой группы)

- экспликацию участка и технико-экономические показатели по каждому из типовых блоков и по всему дому.

Все проекции должны быть подписаны с указанием масштаба.

На проекции генплана должна быть отражена схема блокировки, обозначены тени от зданий,  входы в дом, въезды в гаражи, гостевые парковки, обозначено направление севера. Генплан ориентируется северной стороной наверх. На генплане должны быть отражены принципы разделения частного и общественного пространства.

На проекциях планов, фасадов и разрезах должны быть нанесены оси и габаритные размеры. На планах этажей  в кухне, в санузлах и в жилых комнатах обязательна расстановка мебели и оборудования.  На планах у всех помещений должны быть проставлены площади  и номер помещения (соответствие названия помещения и номера должно быть отражено в ТЭП).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Функциональная планировочная структура группы блокированных домов

а) при линейной застройке, б) при периметральной застройке,

в) при внутриквартальной застройке, г) при ковровой застройке.

Организация жилых групп:

а—живописная планировка; б—регулярная планировка

Варианты блокировки.

Схема предпочтительной ориентации помещений блокированного дома по сторонам света.

Основные габариты

- Этажность здания – не больше 3 этажей. Высота первого этажа (от пола до пола) – 3.0 – 3.2 м, высота комнат в мансарде не менее 2,5 м, при этом скошенный потолок должен начинаться не высоте не менее 1,6 м от пола

- Ширина внутренней лестницы не менее 0,9м. Предельно допустимый уклон – 1:1,25. Возможно устройство винтовых лестниц. При наличии 3-го этажа лестница должна быть закрытого типа.

- Ширина коридора, ведущего в жилые комнаты – не менее 1,2м. Ширина прохода в кухню и санузлы – не менее 1,1 м. Ширина тамбура 1.2м.

- Ширина дверей:

Одинарных – 900 мм,  двустворчатых – 1400 мм, полуторных – 1100 мм, ведущих в кухню – 800 мм, ведущих в санузлы и кладовые – 700 мм. Ширина гаражных ворот 2300 – 2500м.

- Высота наружных дверей – не менее 2300 мм. Высота внутренних дверей – не менее 2100 мм. Высота гаражных ворот 2200 мм.

Технико-экономические показатели

- Площадь участка.

- Общая площадь дома – это площадь застройки за вычетом площади всех стен, перегородок, проёмов в перекрытии, не отапливаемых помещений

- Строительный объём дома – это объём всей отапливаемой части здания. Определяется умножением площади застройки на высоту от пола 1 этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия.

- Технико-экономические показатели по каждому из двух типов блоков: общая площадь, жилая площадь.

Нормативная документация и литература:

- СП 42-13330-2011. Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 55-13330-2011. Дома жилые одноквартирные.

- А.Н. Асаул, Ю.Н. Казаков, Н.И. Пасяда, И.В. Денисова
Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в России. Под ред. д.э.н., проф. А. Н. Асаула. — СПб.: «Гуманистика», 2005. — 563с.

- Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции: Учебник по спец. «Архитектура». – М.: Архитектура-С, 2007. 232 с., ил. ISBN 5-9647-0072-1.

Дополнительная документация, литература и материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- СП 11-111-99 Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства

- СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов

- Проект Россия №38 , Архитектурный журнал журнал –2005г,  с.58-124.

- Пособие к МГСН 3.01-01 "Жилые здания" [Электронный ресурс www.gosthelp.ru].