Кафедра архитектурного проектирования СПбГАСУ

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

архитектурного проектирования

_______________Ф. В. Перов

ПРОГРАММА-ЗАДАНИЕ

по разработке курсового проекта

на тему

РЕКОНСТРУКЦИЯ МАЛОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА

г. Выборг, пер. Рыбный, д. 6

Исходные положения

1. Проект реконструкции во многом отличается от проектирования новых сооружений. Особенности существующего сооружения, его габариты, существующие несущие стены, проемы, детали и состояние здания предопределяют основное содержание разрабатываемого проекта.

При проектировании надо изучить историю формирования объекта, провести анализ  градостроительной ситуации, учитывать окружающую застройку, ее этажность, проанализировать стилистику объекта, его пропорции, горизонтальные и вертикальные членения, масштабность.

2. Реконструируемое здание состоит из примыкающих друг к другу двух разновысотных строений, не является объектом культурного наследия, историческое здание.

Время постройки - начало XX века, предположительно 1930-е годы. Объект реконструкции расположен в плотной городской застройке, в настоящее время является фоновым в исторической городской панораме.

Строение имеет в плане Г-образную форму, трехэтажное с подвальным этажом. Общая площадь здания – 2 250 м2.

3. В проекте необходимо  предложить вариант приспособления нежилого здания под бизнес-центр, с возможностью частичного сноса поздних пристроек и строительства нового объема на прилегающем участке.

Необходимо разработать единую концепцию архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения реконструируемого здания с учетом архитектурно-планировочных решений существующей застройки квартала и зданий, формирующих лицевой фронт вдоль набережной.

# 4. Архитектурно-строительные, объемно-планировочные, ландшафтно-рекреационные решения в проектной документации выполнить с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» и СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

Устройство автостоянок и парковок выполнить в соответствии с СП 113.13330.2016.

5. Генеральный план должен учитывать сложившуюся градостроительную ситуацию, существующие красные линии застройки, наличие проездов, наличие существующих деревьев. Архитектурно-планировочное решение должно отвечать принципам функционального зонирования, рационального размещения объектов.

Очень важно не просто спроектировать отдельно стоящее здание, а вписать архитектурный объект в окружающий контекст.

Обязательный элемент современного бизнес-центра – паркинг. Количество мест на парковке определяется в зависимости от площади комплекса с учетом дополнительных мест для гостей, клиентов, партнеров. Крупные комплексы оснащаются подземными или наземными многоуровневыми паркингами встроенного или автономного типа. Для небольших объектов достаточно хорошо оборудованной открытой парковочной площадки с удобными въездами.

Генеральный план должен включать:

- Ситуационный план с показом существующих зданий, улиц, проездов.

- Проектируемый объект (выделенная пристраиваемая часть здания).

- Систему проездов и подъездов, пешеходных дорожек и площадок.

- Парковка (парковочное место размером 2,5х5,5 м)

- Зеленые насаждения (деревья, газоны, кустарники, цветочные посадки).

Все расстояния между зданиями и планировочными элементами должны соответствовать нормативным (по  СП 42-13330-2016).

6. Данный проект предусматривает проектирование бизнес-центра.

Потребность в офисных зданиях и помещениях находится на стабильно высоком уровне. Современный и эргономичный офис – лучший способ произвести положительное впечатление на клиентов и партнёров.

Для небольших компаний приемлемым вариантом может стать аренда офиса в современном, хорошо оборудованном деловом центре средних масштабов. Многофункциональный комплекс рассчитан на большое количество арендаторов, у каждого из которых свое представление о комфорте и функциональности  рабочего пространства. Правильно спроектированный офисный центр сохраняет индивидуальность во многих аспектах, но при этом обладает значительной долей универсальности и соответствует требованиям различных категорий арендаторов.

Возможность быстро реагировать на изменения требований рынка является одним из важнейших условий успешной деятельности компаний. Важными задачами создания эффективных офисных пространств являются: следование технологическим инновациям и изменениям деловых отношений; обеспечение реорганизации рабочих групп, подстраивания рабочих зон под рабочий процесс. Гибкость и адаптивная способность бизнес-центров определяют их универсальность, обеспечивающую быстрые изменения с минимальными затратами - "устойчивость в будущем".

Условно принципы планировки деловых центров можно разделить на три группы: тип открытого пространства, кабинетный тип, комбинированный тип. Рабочие помещения могут быть разделены на группы - кабинеты для руководства и персонала. Часть рабочих кабинетов может быть объединена для размещения сотрудников одной фирмы. Крупные компании, как правило, занимают один или несколько этажей.

Основной вид услуг бизнес-центров – предоставление различным организациям офисных и торговых помещений в аренду. Основными разновидностями этих услуг являются: предоставление в аренду малогабаритных офисов (в среднем до 50 кв.м.); аренда крупногабаритных помещений (до 200 кв.м. и больше); торговые помещения на первых этажах; конференц-залы; кафе; паркинг с арендой парковочных мест. 30-50 офисных помещений площадью от 15 до 50 м кв., размещенных на 2-3 этажах – таков идеальный образ бизнес-центра среднего российского города.

В многофункциональных бизнес-центрах размещаются дополнительные функциональные помещения - выставочные площадки, конференц-залы, лекционные аудитории, библиотеки.  Обеспечивается возможность доступа ко всем помещениям для маломобильных групп населения.

Входная зона состоит из вестибюля со стойкой администрации и помещением для охраны.  В максимальной доступности располагаются лифтовые зоны, лестницы, эскалаторы, санузлы общего пользования. Неотъемлемым элементом офисного комплекса служат предприятия общественного питания и зоны отдыха - спортивно-оздоровительные объекты, холлы, зимние сады.

## Требования к проектированию офисных зданий.

- В объемно-пространственном решении должна быть выявлена входная группа и хорошо опознаваемый вход в офисный центр.

- Все офисные помещения центра должны иметь высокую естественную освещённость;

- Высота потолков офисных помещений должна составлять не меньше 3 метров, коридоров – не меньше 2.7 метра;

- Ширина коридоров должна быть не менее 1,2 метра при длине не более 10 метров и не менее 1,5 метра при длине коридора более 10 метров;

- Выходы из пассажирских лифтов должны оборудоваться лифтовым холлом;

- Необходима организация 1-го парковочного места на 5 работающих;

- Используются преимущества каркасной конструктивной схемы, как наиболее гибкой;

- Офисный центр должен быть оборудован необходимыми средствами для маломобильных групп населения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРОЕКТУ

Функциональное назначение реконструируемого объекта – офисное здание.

Ориентировочное количество работающих – 300 чел.

Полезная площадь (площадь офисных помещений) с учетом нового строительства – около 1800 м2. (6 м2/чел)

Ориентировочный состав и площади помещений бизнес-центра

| № | Название помещения | Рекоменду-емая площадь, кв.м | Количество помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Входной тамбур | 4-6 | 2-3 |
| 2. | Помещение охраны | 18 | 1 |
| 3. | Входной вестибюль со стойкой администрации, гардеробом | 30-100 | 1 |
| 4. | Офисные помещения | 15-50 | по проекту |
| 5. | Офисное пространство свободной планировки | 200-400 | по проекту |
| 6. | Переговорные | 20-50 | 3-5 |
| 7. | Конференц-залы | 50-100 | 2-3 |
| 8. | Помещения отдыха | 15-20 | по проекту |
| 9. | Ресторан, кафе | 20-150 | по проекту |
| 10 | Помещения кухни ресторана | 100 | 1 |
| 11 | Помещения администрации (бухгалтерия, приемная, кабинет директора) | 20-30 | 3-4 |
| 12 | Помещение обслуживающего персонала с душем | 15 | 2 |
| 13 | Помещение архива | 20 | 1 |
| 14 | Помещения бытового обслуживания и торговли (отделения банка, киоски и пр.) | 15-20 | 1-4 |
| 15 | Помещение оборудования связи (КРОСС, серверная) | 15 | 1 |
| 16 | Санузлы | 20 | по расчету |
| 17 | Электрощитовая, тепловой пункт и водомерный узел | 15-20 | по 1 |
| 18 | Технические помещения, кладовые | 5-10 | 2-4 |

На объекте необходимо обустроить 2 лестничные клетки типа Л1 с шириной лестничного марша 1350 мм, размещённые в разных частях здания.

Полезная площадь (площадь офисных помещений) должна составлять 
60-70% от общей площади здания.

Возможно размещение дополнительных помещений: выставочных площадок, лекционных аудиторий, библиотек, зимних садов и пр..

Ход выполнения и состав проекта

Все стадии проекта выполняются на формате 100х60 см.

Клаузура.

Выполняется в ручной графике. Отражает поиск принципиальной идеи проекта. Включает в себя:

1.Генплан участка в М 1:500 с показом функциональных зон, подъездов, существующего здания, пристраиваемой части.

2. Планы этажей в М 1:100(200) с показом функционального зонирования.

3. Фасад в М 1:100.

4. Перспективный рисунок.

Фор-эскиз.

Выполняется в ручной графике. Является уточнённой версией клаузуры. Включает в себя:

1. Генплан участка в М 1:500 с показом функциональных зон, подъездов, существующего здания, пристраиваемой части.

2. Планы этажей в М 1:100(200).

3. Два фасада в М 1:100.

4. Разрез в М 1:100.

5. Перспективный рисунок.

6. Развертка по улице в М 1:200.

7. Технико-экономические показатели.

8. Рабочий макет.

Эскиз.  Выполняется в свободной графике. Включает в себя весь состав окончательной подачи и рабочий макет.

Окончательная подача. Выполняется в свободной графике, разрабатывается после обсуждения результатов эскизной стадии.

Состав окончательной подачи:

1. Генплан участка в М 1:500 с показом функциональных зон, подъездов, существующего здания, пристраиваемой части.

2. Планы реконструкции с показом условными обозначениями (демонтируемые, сохраняемые, новые стены и т.д.) М 1:200(100).

3. Планы этажей в М 1:100(200).

4. Фасады проектируемого здания в М 1:100.

5. Разрез в М 1:100.

6. Развертка по улице М 1:400.

7. Технико-экономические показатели.

На планах этажей в главных помещениях выполнить расстановку мебели.

Все проекции должны быть подписаны с указанием масштаба.

На проекциях планов, фасадов и разрезах должны быть нанесены оси и габаритные размеры. На планах у всех помещений должны быть проставлены площади  и номер/название помещения (соответствие названия помещения и номера должно быть отражено в ТЭП).

Технико-экономические показатели

- Площадь участка, площадь застройки.

- Общая площадь здания – это площадь застройки за вычетом площади всех стен, перегородок, проёмов в перекрытии, неотапливаемых помещений

- Строительный объём здания – это объём всей отапливаемой части здания. Определяется умножением площади застройки на высоту от пола 1 этажа до верха утеплителя чердачного перекрытия.

Нормативная документация и литература:

# СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

# СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

4. Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции: Учебник по спец. «Архитектура». – М.: Архитектура-С, 2007. 232 с., ил. ISBN 5-9647-0072-1.

Дополнительная документация, литература и материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Гельфонд А.Л. Деловой центр как новый тип общественного здания. Монография. - Нижний Новгород - Н.Н.: - 2002. - 121с.

# Footnotes

Помещение охраны необходимо разместить при входном вестибюле. Помещение должно иметь естественное освещение и место отдыха дежурной смены

Могут быть частью лестничного холла. Оборудуются местами отдыха, источником питьевой воды (кулер) и автоматами горячих напитков

Комнаты для обслуживающего персонала, проведения технических работ и размещения оборудования должны обладать максимальной функциональностью, оставаясь незамеченными для арендаторов и посетителей.

Ширина входной двери в помещение серверной должна составлять 1400 мм

Необходимо разделить санузлы на мужской и женский

В помещении электрощитовой необходимо предусмотреть выход непосредственно наружу