ОСТ 19-238-01

# О Т Р А С Л Е В О Й     С Т А Н Д А Р Т

# КИНОТЕАТРЫ И ВИДЕОЗАЛЫ.

# Категории. Технические требования.

# Методы контроля и оценки

| Предисловие |  |
| --- | --- |

| 1.РАЗРАБОТАН | ГУП Научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ) Министерства культуры Российской Федерации |
| --- | --- |
| 2.УТВЕРЖДЕН | Председателем Технического Комитета по стандартизации ТК15 «Кинематография» |
| 3 ВЗАМЕН | ОСТ 19-238-94 |
| 4.ВВЕДЕНИЕ | 2002-01-01 |

П Р О Е К Т      О Т Р А С Л Е В О Г О           С Т А Н Д А Р Т А

КИНОТЕАТРЫ И ВИДЕОЗАЛЫ Категории. Технические требования. Методы контроля и оценки

# Дата введения  2002-01-01

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий отраслевой стандарт распространяется на кинотеатры и видеозалы,  другие зрелищные предприятия, имеющие залы многоцелевого назначения и осуществляющие публичный  показ  кино- и видеофильмов.

Стандарт устанавливает:

- технические требования к качеству показа кино- и видеофильмов в залах, качеству обслуживания зрителей по категориям зрелищных предприятий;

- критерии  и  методы измерений и оценок;

- правила оформления результатов измерений и оценок.

Стандарт предназначен для применения при проведении подтверждения соответствия залов кинотеатров и залов многоцелевого назначения категории киновидеообслуживания  при сертификации и лицензировании деятельности, связанной с публичным показом кино- и видеофильмов.

Стандарт рекомендуется применять в комплексе со стандартами: ОСТ 19-154, ОСТ 19-155, ОСТ 19-157, ГОСТ 2639 и ГОСТ 17813  при наладке  и периодической проверке параметров кинотехнологического оборудования в кинотеатрах и залах многоцелевого назначения.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 2639-76 «Кинопроекторы для 35- и 70-мм фильмов. Типы. Основные параметры. Технические требования» (с изм. 1-4);

ГОСТ 11079-76  “Фильмы изображения кинопроекционные  контрольные. Типы. Основные параметры и размеры. Методы контроля”;

ГОСТ 17706-83 «Кинопроекторы и киноустановки для 70-,35- и 16-мм кинофильмов.  Размеры и расположение проецируемых полей. Методы контроля»;

ГОСТ 17813-90 «Кинопроекторы профессионального кинематографа. Методы испытаний»

ИСО 2907 :1984  «Кинематография. Максимальное проецируемое поле изображения на 35-мм фильмокопиях. Расположение и размеры»;

ОСТ 19-154-00  «Кинотеатры и киноустановки. Технологические параметры зрительных залов»

ОСТ 19-155-00  « Кинотеатры и киноустановки. Качество изображения. Технические требования.»;

ВСН 45-86 « Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования», Издание 1988, Москва.

# 3 ТЕРМИНЫ И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

# 3.1 Категория кинотеатра (видеозала) – определенный уровень качества показа кино- и видеофильмов и  обслуживания зрителей в течение и вне сеанса, эстетики и комфорта ,  установленный на основе требований данного стандарта  по результатам процедуры сертификации.

# 3.2 Сертификация  услуг по  показу кино- и  видеофильмов – утвержденная процедура подтверждения  соответствия качества показа кино- и видеофильмов и обслуживания вне сеанса категории качества   в « Системе сертификации услуг по кино-видеообслуживанию зрителей» или обязательным требованиям при лицензировании данного вида деятельности.

# 3.3 Оптимальная зона  по изображению – зона в  кинозале (видеозале), в которой обеспечивается наилучшее  восприятие изображения на экране (мониторе) зрителем.

# 3.4 Оптимальная зона по звуку - зона в  кинозале (видеозале), в которой обеспечивается наилучшее  восприятие звукового сопровождения  кино-видеофильма зрителем.

4 КАТЕГОРИИ КИНОТЕАТРОВ И ВИДЕОЗАЛОВ

4.1. В зависимости от уровня предоставляемых зрителю услуг устанавливаются следующие категории кинотеатров и видеозалов: высшая, первая, вторая и третья.

4.2. Категория кинотеатра (видеозала) устанавливается на основе итоговой оценки в баллах, указанной в карте оценки (приложения 4 и 5), в соответствии с табл. 2.1.

Таблица 4.1

| Итоговая оценка n, балл | Критерий: балл от … до … (в порядке убывания) |
| --- | --- |
|  | 5,00…4,50 | 4,49…4,00 | 3,99…3,40 | 3,39…2,60 |
| Категории | ВЫСШАЯ | ПЕРВАЯ | ВТОРАЯ | ТРЕТЬЯ |

5. ПРАВИЛА  ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА КИНОВИДЕОПОКАЗА

И ОБСЛУЖИВАНИЯ. ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

5.1. При проверке  кинотеатра (видеозала) каждый параметр качества киновидеопоказа и обслуживания оценивается в баллах в соответствии с критериями, приведенными в разделах                     6 (при проверке кинотеатра)  и 7 (при проверке видеозала) настоящего стандарта.

Каждый параметр входит в состав определенной группы параметров со своим весовым коэффициентом (К ij), характеризующим степень его влияния на групповую оценку.

Параметры кинотеатров сведены в четыре группы (табл.5.1) , видеозалов - в три группы (табл.5.2). Каждая группа имеет свой весовой коэффициент, который характеризует степень ее влияния на оценку зрелищного предприятия в целом  К i  .

К  i  х  К ij     - характеризует степень влияния каждого параметра на итоговую оценку предприятия в целом (итоговый балл - n ).

5.2. Внутри каждой группы оценка по каждому параметру умножается на его весовой коэффициент в этой группе Кij , а сумма полученных результатов дает оценку (по пятибалльной системе) кинотеатра или видеозала по данной группе параметров:

n i   =          n ij     x   Kij  =  (2 ............5) баллов.

Подсчет производится с округлением до сотых долей балла. Затем оценка каждой группы умножается на весовой коэффициент данной группы в общем результате Кi , а сумма произведений дает результат - общую комплексную оценку кинотеатра или видеозала.

n    =        n i         x            Ki     = (2.............5) баллов.

Все промежуточные и итоговый баллы проставляются в протокол (приложение 1) и карту оценки (приложение 4 –   кинотеатра,  приложение 6 - видеозала).

5.3 Субъективные оценки показателей качества киновидеопоказа и обслуживания, выставляемые  каждым экспертом, должны содержать целое количество баллов. Дробные оценки – не принимаются.

5.4. Итоговый балл оценки служит основанием для установления категории кинотеатра (видеозала) в соответствии с табл.4.1.

Если оценка по какой-либо группе параметров меньше итогового балла на 1,0 или более, категория снижается по сравнению с указанной в табл. 4.1 на один уровень.

Сводная таблица весовых коэффициентов, применяемых для оценки качества показа  кинофильмов и обслуживания зрителей в кинотеатрах

# Таблица 5.1

| Группа параметров | Кi | Показатели качества | Кij | Ki х Kij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Качество изображения | 0,3 | Разрешающая способность | 0,30 | 0,09 |
|  |  | Неустойчивость изображения | 0,20 | 0,06 |
|  |  | Яркость экрана | 0,25 | 0,075 |
|  |  | Соответствие изображения размеру экрана | 0,10 | 0,03 |
|  |  | Субъективное качество изображения | 0,15 | 0,045 |
| 2.Качество звуко-воспроизведения | 0,3 | Электроакустическая частотная характеристика воспроизведения звука | 0,30 | 0.09 |
|  |  | Уровень акустических шумов и помех | 0,20 | 0,06 |
|  |  | Субъективное качество громкоговорителей | 0,20 | 0,06 |
|  |  | Субъективное качество звуковоспроизведения | 0,30 | 0.09 |
| 3.Технологические, акустические и комфортные показатели зрительного зала | 0,2 | Количество мест зала в зоне наилучшего восприятия изображения | 0,15 | 0,03 |
|  |  | Количество мест зала в зоне наименьших геометрических искажений изображения | 0,10 | 0,02 |
|  |  | Площадь в зрительном зале, приходящаяся на одного зрителя | 0.15 | 0,03 |
|  |  | Частотная характеристика времени реверберации | 0,30 | 0,06 |
|  |  | Количество мест зала в зоне наилучшего восприятия звука | 0,10 | 0,02 |
|  |  | Эстетика и комфорт в зрительном зале | 0,20 | 0,04 |
| 4.Качество внесеансного обслуживания | 0,2 | Аудиовизуальное обслуживание зрителей | 0,25 | 0,05 |
|  |  | Эстетичность и комфортабельность фойе | 0,25 | 0,05 |
|  |  | Вид и информативность рекламы | 0,20 | 0,04 |
|  |  | Работа буфета | 0.10 | 0,02 |
|  |  | Экстерьер кинотеатра | 0,10 | 0,02 |
|  |  | Расположение кинотеатра | 0,10 | 0.02 |

Критерии оценки качества кинопоказа и обслуживания зрителей в кинотеатре по указанным параметрам и показателям даны в разделе 6 (табл.6.1; 6.2; 6.3 и 6.4).

# Сводная таблица весовых коэффициентов, применяемых для оценки качества показа и обслуживания зрителей в видеозалах

### Таблица 5.2

| Группа параметров | Кi | Показатели качества | Kij | Ki х Kij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Качество изображения | 0,3 | Разрешающая способность, ТВЛ | 0,20 | 0,06 |
|  |  | Число градаций контраста | 0,20 | 0,06 |
|  |  | Наличие «тянущихся» продолжений | 0,15 | 0,045 |
|  |  | Субъективное качество изображения | 0,45 | 0,135 |
| 2. КАЧЕСТВО ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ | 0,3 | Электроакустическая частотная характеристика воспроизведения звука | 0,30 | 0,09 |
|  |  | Уровень акустических шумов и помех | 0,20 | 0,06 |
|  |  | Субъективное качество звуковоспроизведения | 0,50 | 0,15 |
| 3.Технологические параметры видеозала, комфорт, качество внесеансного обслуживания | 0,4 | Количество мест зала в оптимальной зоне при видеопроекции *) | 0,15* | 0,06* |
|  |  | Количество мест зала в зоне наименьших искажений при видеопроекции *) | 0,20* | 0,08* |
|  |  | Число зрителей на один монитор**) | 0,35** | 0,14** |
|  |  | Площадь в видеозале, приходящаяся на одного зрителя | 0,20 | 0,08 |
|  |  | Тип мебели , эстетика и комфорт в зале | 0,20 | 0,08 |
|  |  | Работа буфета или бара | 0,10 | 0,04 |
|  |  | Эстетика и комфорт в фойе | 0,15 | 0,06 |

*) Данные параметры при оценке видеозалов с показом на мониторах  не учитываются.

**) Данный параметр при оценке видеозалов с показом на экран не учитывается.

Критерии оценки качества показа видеопрограмм и обслуживания зрителей по указанным параметрам  и показателям даны в разделе 7 (табл.7.1 , 7.2 и 7.3).

# 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КИНОПОКАЗА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ В           КИНОТЕАТРАХ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

6.1. Оценка качества изображения на экране производится по параметрам и критериям, приведенным в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| Оценка, балл Параметры | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования. Критерии |
| Разрешающая способность в центре, 1/мм К11 = 0,30 | 80 | 64 | 50 | менее 50 |
| Неустойчивость изображения, мм, К12 = 0,20 | 0,020 | 0,025 | 0,028 | 0,030 |
| Яркость экрана, кд/м2 К13 = 0,25 | 70 | 45 | 35 | 25 |
| Соответствие изображения размеру экрана, К14 = 0,10 | Отклонения от ГОСТ 17706 ( ИСО 2907 ) |
|  | Отсутствие отклонений для всех форматов | Небольшие отклонения для одного из форматов | Значитель-ные отклоне-ния хотя бы для одного формата | Значительные отклоне-ния для всех форматов |
| Субъективное качество изображения, К15 = 0,15 | Отличное | Хорошее | Удовлетво-рительное | Неудовлет-воритель-ное |

6.2. Оценка качества звуковоспроизведения  проводится по параметрам и критериям, приведенным в табл. 6.2.

Таблица  6.2

| Оценка, балл Параметры | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования. Критерии |
| Электроакустическая частотная характеристика воспроизведения звука (суммарная А+В-цепей звуковоспроизве-дения) К21 = 0,30 | Отклонения от характеристики, приведенной в приложении 3 к данному стандарту * : |
|  | Отсутствуют | ±1,5 | ±3,0 | Более ±3,0 |
| Уровень акустических шумов и помех, дБА, не более, К22 = 0,20 | 35 | 40 | 45 | Выше 45 |
| Субъективное качество громкоговорителей К23 = 0,20 | Отличное | Хорошее | Удовлет- воритель- ное | Неудовлет-воритель-ное |
| Субъективное качество звуковоспроизведения К24 = 0,30 | Отличное | Хорошее | Удовлетв. | Неудовлетворительное |

*) При оценке  залов с  многоканальной системой  звуковоспроизведения должна производиться оценка сбалансированности  уровней громкости  и полноты частотного диапазона   по каждому каналу отдельно.

6.3. Оценка технологических, акустических и комфортных показателей зала производится по параметрам и критериях, приведенным в табл. 6.3.

Таблица  6.3.

| Оценка, балл Параметры | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования. Критерии |
| 1. Количество мест зала в зоне наилучшего восприятия изображения («Лучшие места»), % К31 = 0,15 | 100 | 90 | 50 | 40 |
| 2. Количество мест зала в зоне наименьших геометрических искажений изображения, %, К32 = 0,10 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| 3. Площадь в зрительном зале, приходящаяся на одного зрителя, м², К33 = 0,15 | 1,1 | 0,9 | 0,75 | 0,65 |
| 4. Частотная характеристика времени реверберации Т/Т опт..,% К34 = 0,30 | Отклонения Т/ Т опт. от характеристики, приведенной в приложении 2 к настоящему стандарту |
|  | 0 | (5 | (10 | Более ( 10 |
| 5. Количество мест зала в зоне наилучшего восприятия звука, К35 = 0,10 | 100 | 70 | 50 | 40 |
| 6. Эстетика и комфорт в зрительном зале, К36 = 0,20 | Отличные | Хорошие | Удовлетв. | Неудовлетв. |

6.4. Оценка качества внесеансного обслуживания производится по показателям и критериям, приведенным в табл. 6.4.

Таблица 6.4

| Оценка, балл Параметры | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования. Критерии |
| 1. Аудиовизуальное обслуживание зрителей, К41 = 0,25 | В фойе и зале: аудио и видео | В фойе: аудио и видео | В фойе аудио- система | Отсутствует |
| 2. Эстетичность и комфортность фойе, К42 = 0,25 | Отличная | Хорошая | Удовлетв. | Неудовлетв. |
| 3. Вид и информативность рекламы, К43 = 0,20 | Киноустановка, динамическая реклама, видеореклама | Киноустановка, автоинформа- тор, авто- ответчик | Автоответ- чик, кассо- вое табло | Кассовое табло |
| 4 Работа буфета,К44 = 0,10 | Отличная | Хорошая | Удовлетв. | Отсутств. |
| 5. Экстерьер кинотеатра, К45 = 0,10 | Отличный | Хороший | Хороший | Удовлетв. |
| 6 Расположение кинотеатра, К46 = 0,10 | Автостоянка, оста-новка обществен-ного транспорта не далее 50 м | Остановка об-щественного транспорта не далее 150 м | Остановка общественно-го транспорта далее 150 м. |  |

7.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВИДЕОПОКАЗА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ В ВИДЕОЗАЛАХ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.

7.1. Оценка изображения в видеозалах проводится  по параметрам и критериям, приведенным               в табл. 7.1.

Таблица 7.1.

| Оценка, балл Параметры | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования. Критерии |
| Разрешающая способность, ТВЛ. К11 = 0,20 | 350 | 300 | 250 | 200 |
| Число градаций контраста, К12= 0,20 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Наличие «тянущихся» продолжений, К13 = 0,15 | Отсутствуют | Заметны | Мешают восприя-тию |  |
| Субъективное качество изображения, К14= 0,45 | Отличное | Хорошее | Удовлетв. | Неудовлетв. |

7.2 Оценка качества звукового сопровождения производится по критериям, приведенным                     в таблице 7.2

Таблица 7.2

| Оценка, балл Параметры | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования. Критерии |
| 1.Электроакустическая частотная характеристика воспроизведения звука, дБ, не более, К21 = 0,40 | Отклонения от характеристики, приведенной в приложении 3 к данному стандарту : |
|  | 0 | ±1,5 | ±3,0 | Более, чем на ±3,0 |
| 2.Уровень шумов и помех, дБ, не более, К22 = 0,20 | 40 | 45 | 50 | Выше 50 |
| 3.Субъективное качество звуковоспроизведения, К23 = 0,40 | Отличное | Хорошее | Удовлетв. | Неудовлетв. |

7.3.  Оценка технологических параметров, показателей их комфортности, качества внесесеансного обслуживания зрителей в видеозалах  производится по критериям, приведенным в табл. 7.3

Таблица 7.3.

| Оценка, балл Параметры | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические требования. Критерии |
| *) Количество мест зала в оптимальной зоне при видеопроекции, «Лучшие места»%, К31 = 0,15 *) | 100 | 80 | 70 | 60 |
| *) Количество мест зала в зоне наименьших искажений при видеопроекции, %, К32=0,20 | 100 | 80 | 70 | 60 |
| Площадь в видеозале, приходящаяся на одного зрителя, м², при видеопроекции., К33 = 0,20 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| **) Число зрителей на один монитор, чел., не более, при показе на мониторах, К31=0.35 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Тип мебели, эстетика и комфорт в зале К34=0,20 | Мягкая | Полумягкая | Полужест- кая | Жесткая |
| Работа буфета или бара, К35 = 0,10 | Отлично | Хорошо | Удовлетв. | Отсутствует |
| Эстетика и комфорт фойе К36 = 0,15 | Отлично | Хорошо | Удовлетв. |  |

8. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОКАЗА И ОБСЛУЖИВАНИЯ В                                  КИНОТЕАТРАХ И ВИДЕОЗАЛАХ

8.1. Аппаратура и оборудование, применяемые для контроля качества кино-и видеопоказа, акустических и комфортных показателей зрительных залов:

8.1.1  35-мм тест-фильм аттестационного типа по ГОСТ 11079;

8.1.2 Фрагмент  эталонного художественного фильма

8.1.3 Тест-фильмы для контроля  и регулировки А- цепи тракта  звуковоспроизведения в залах для кинопоказа:

- Тест-фильм для проверки  положения читающего штриха «35 Маяк»;

- Тест-фильм для проверки  равномерности  освещенности  читающего штриха «35 Сканирующая дорожка»;

- Тест-фильм для проверки  частотной характеристики по высокой частоте «35Синус»;

- Тест-фильм для контроля  амплитудно-частотных характеристик каналов «35 КФЗ-МЧ».

8.1.4 Фонограмма  35КФЗ-Ш «Розовый шум»

8.1.5 Тест-фильм для субъективной оценки качества звучания аппаратуры воспроизведения матричного стереофонического звукового сопровождения кинофильмов «35КФФ-КС» или аналогичный.

8.1.6 Фотометр-яркомер АРГУС-02  с характеристиками:

- Диапазон яркостей 0,01-1000  кд/м2

- Угловое поле измерения  ~ 0,5 - 6°;

- Погрешность не более 6-10 %

8.1.7 Яркомер типа PSA-200 с характеристиками:

- Диапазоны яркостей: 10-100 кд/м2  и 100-1000 кд/м2

- Угловое поле измерения  ~ 1°;

- Погрешность ±5%  ± 2 цифры.

- Разрешение 0,5%

8.1.8 Кашетки для измерения яркости экрана (для различных типов кинопроекторов);

8.1.9 Линейка миллиметровая ГОСТ 427-75;

8.1.10 Рулетка длиной 10 м по ГОСТ 7502-89;

8.1.11  Шаблон для откладывания горизонтального угла 30º;

8.1.12 Спектроанализатор типа DSP-30 пиковых и средних значений с характеристиками:

- Диапазон измерений  27 ÷147дБ;

- Точность измерений ¼ дБ

- Калиброванный микрофон.

8.1.13  Микрокалькулятор;

8.1.15  Электроудлиннитель;

8.1.16 Профессиональное звукозаписывающее устройство;

8.1.16  Стартовый пистолет;

8.1.17  Видеоприложение к журналу «Техника кино и телевидения»,1990г.  Тестовая часть.

8.2. Контроль и оценка качества изображения на экране кинозала

Результаты оцениваются по критериям табл.6.1

    - Контроль разрешающей способности и неустойчивости изображения производится в соответствии с ОСТ 19-155, ГОСТ 17813.

Оценка производится по результатам контроля худшего из постов.

8.2.2. Измерение яркости киноэкрана производится после визуальной оценки равномерности яркости  киноэкрана по полю  в соответствии  ОСТ 19-155:

- при удовлетворительной визуальной  равномерности  яркости по полю киноэкрана яркость измеряется в трех точках на горизонтальной линии киноэкрана, включая центральную (Л,П,Ц), с помощью  яркомера типа, указанного в  п. 8.1.6. Измерения производятся  из  середины ряда, расположенного на расстоянии 2/3 длины зала от киноэкрана.

При очевидной визуальной неравномерности яркости по полю киноэкрана измерение  яркости производится не менее, чем  по 9 точкам,  с помощью яркомера типа , указанного в п. 8.1.7 .

При наличии направленного экрана измерение яркости производится из боковых точек зоны, включающей в себя приблизительно 70% от общего количества мест в зале.

При удовлетворительной визуальной оценке равномерности и яркости экрана по полю измерения производятся.

Оценка проводится по яркости в центре киноэкрана по худшему из постов.

8.2.3. Соответствие проецируемого изображения размеру поля киноэкрана ( ''Вписывание изображения'') определяется визуально и с помощью линейки при демонстрировании тест-фильма аттестационного типа посредством сменных объективов и кадровых рамок для форматов 1:1,37; 1:1,66;  1:2,35;  1:2,2 (для широкоформатных кинотеатров) по ГОСТ 17706. При этом осуществляется предусмотренное в данном кинотеатре кашетирование экрана.

8.2.4. Субъективная оценка  качества изображения производится  экспертами при демонстрировании тест-фильма инспекторского типа и эталонного фрагмента художественного фильма. При этом эксперты учитывают:

- наличие или отсутствие засветки экрана от посторонних источников света и возможность их устранения;

- характеристики  кинопроекторов, оптики, источников света и киноэкрана;

- эксплуатационное состояние аппаратуры и оборудования.

Оценка производится по посту, признанному экспертами худшим.

За  окончательную оценку  принимается среднее арифметическое значение  оценок экспертов.

8.3. Контроль и оценка качества звуковоспроизведения в кинозале

Оценка результатов  измерений производится по критериям табл.6.2.

8.3.1 Электроакустическая  частотная характеристика    тракта звуковоспроизведения .

8.3.1.1 Оценка  производится по результатам  измерений  сквозной (суммарной) электроакустической частотной характеристики (А+В – цепи)  при условии соответствия  А-цепи требованиям ГОСТ 2639, ОСТ 19-157, а для многоканальных систем звуковоспроизведения - требованиям   документации,  утвержденной в установленном порядке.

Измерения производятся с помощью спектроанализатора типа DSP-30 при воспроизведении фонограммы «35КФЗ-Ш»(«Розовый шум») в каждом из постов.

Сквозная (суммарная А+В-цепей) электроакустическая характеристика всей зоны слушательских мест определяется усреднением измерений   по каждому из постов не менее чем в шести  точках зала в зоне слушания.

Измерения для оценки  сквозной (суммарной А+В) электроакустической частотной характеристики  производятся     в шести точках зала ( в двух точках по оси зала:  перед первым рядом

зрительских мест и в середине зала;  в 4-х краевых точках слева и справа на расстоянии не ближе 1,5м от боковых стен) с помощью спектроанализатора  при последовательной зарядке в кинопроекторы различных постов  фонограммы  ''35 КФЗ-Ш''(«Розовый шум»).

Оценка производится по    максимальным значениям отклонений усредненной  характеристики от         Х-кривой   по  приложению 3 к настоящему стандарту, для худшего из постов.

8.3.2  Уровень акустических шумов и помех в зале измеряется спектроанализатором типа DSP-30 при работающем кинопроекторе, отключенном усилителе, работающих системах кондиционирования

8.3.3 Субъективная оценка  качества   громкоговорителей производится  экспертами при прослушивании фонограмм  ''Глиссандо'' и «35КФФ-КС» в соответствии с инструкциями   к тест-фильмам.

Признаками нормальной работы громкоговорителей являются отсутствие   призвуков и дребезгов, а также   и  неправильной коммутации.

За  окончательную оценку принимается среднее арифметическое значение оценок экспертов.

8.3.4 Субъективная оценка  качества звуковоспроизведения производится при воспроизведении тест-фильма  35КФФ-КС.

При этом оценивается разборчивость речи, наличие или отсутствие детонации,  проверяется динамический диапазон каналов воспроизведения при прослушивании паузы.

В  залах  с многоканальной системой звуковоспроизведения оценка должна производиться по результатам поканального контроля сбалансированности  уровней  громкости и полноты частотного диапазона с помощью   спектроанализатора DSP-30 при воспроизведении тест-фильма  35КФФ-КС.

8.3.5  Если при получении  неудовлетворительных результатов измерений и оценок  с целью подтверждения соответствия, одной из возможных причин неудовлетворительного качества звучания  по  признаниям экспертов, является несоответствие А-цепи требованиям ГОСТ 2639 и ОСТ 19-157, сертификация   зала  прекращается до проведения  кинотеатром наладочных и регулировочных работ по ГОСТ 17813 и ОСТ 19-157  с помощью тест-фильмов, указанных в п. 8.1.3,  и последующей раздельной проверки А и В-цепей воспроизведения звука.

8.4.Контроль и оценка технологических, акустических и комфортных показателей зрительного зала.

Результаты измерений  оцениваются по критериям таблицы 6.3

Относительное количество мест   в зоне наилучшего восприятия изображения («Лучшие места»)  определяется отношением количества мест между рядами, определяющими ближнюю и дальнюю границы зоны наилучшего восприятия к общему количеству мест в зале.

Перед определением относительного количества «лучших мест»  определяется соответствие расстояния от киноэкрана первого ряда зрительских мест требованиям  ВСН-45.86 и ОСТ 19-154 (Первый ряд должен располагаться на расстоянии не менее  2В киноэкрана).

Ближняя граница зоны наилучшего восприятия расположена на расстоянии 2,5 В об.экр. (1,8 Ш об.экр.) метров от середины экрана;

Дальняя граница зоны наилучшего восприятия – на расстоянии 4,5 В об. экр. (3,3 Ш об. экр.) метров от середины экрана.

Ближняя и дальняя границы зоны определяются следующими измерениями и расчетами:

От середины экрана  с помощью рулетки откладывают указанные расстояния по продольной оси зала (ОСТ 19-154), фиксируют номера рядов и подсчитывают количество мест, попадающих в зону, и вычисляют отношение к общему количеству мест в зале.

8.4.2. Относительное количество мест в зале в зоне наименьших геометрических искажений изображения определяется следующим образом:

От середины экрана с помощью шаблона откладывают угол в 30º последовательно в обе стороны и подсчитывают количество мест, не попадающих внутрь угла 60º . Относительное количество мест в зоне наименьших геометрических искажений определяется отношением разности между  общим количеством мест в зале и мест за пределами угла 60º к общему количеству мест в зале.

8.4.3.  Площадь на одного зрителя вычисляется по результатам измерения и расчета площади зрительного зала и количества зрительских мест в нем.

8.4.4. Частотная характеристика  времени реверберации определяется с помощью записи звука выстрела стартового пистолета, производимого человеком, стоящим перед киноэкраном на расстоянии 0,5 – 1,0 м от его центра, на профессиональное записывающее устройство  в соответствии с ОСТ 19-157.

Обработка полученных   фонограмм  производится в лабораторных условиях с применением компьютерных программ, например, SEA-SMART.

Оценка отклонения  усредненной частотной характеристики времени реверберации   определяются по черт.2  приложения 2, с  учетом   Т опт. данного  зала ( черт.1 приложения 2)  и   отклонения  времени реверберации зала на частоте 500 Гц  от  Топт. Расчетное значение объема зала определяется  по ВСН45 (4-6 м³ на зрительское место).

8.4.5   Относительное количество мест в зонах наилучшего восприятия звука определяется отношением разности общего количества мест  и количества мест,  неблагоприятных по звуку (определяемых на слух, и  с помощью спектроанализатора),   к общему количеству мест в зале.

8.4.6.  Эстетика и комфорт в зрительном зале оцениваются экспертами сравнением с известными им отечественными и зарубежными залами, учитывают при этом ширину и длину зала, расстояние от экрана до первого ряда, качество кресел, наличие и работу вентиляции, работу кашетирующих  устройств, наличие и работу приборов плавного включения и выключения света, эксплуатационное состояние зала и оборудования.

За оценку принимается среднее значение оценок экспертов.

8.5. Оценка качества  внесеансного обслуживания производится экспертами в процессе осмотра кинотеатра, разговора с персоналом .Учитывается эксплуатационное состояние, эстетика оформления помещений и внешнего вида здания.

8.6. Контроль  и оценка видеозалов

8.6.1. Параметры:  разрешающая способность, число градаций контраста, наличие «тянущихся»  продолжений,   субъективное качество изображения и звука оцениваются при воспроизведении тест-программы, включающей изобразительную и звуковую части, а также эталонные изображения.

8.6.2  Яркость экрана оценивается по ее значению в центре. Равномерность яркости при оценке должна быть не менее 0,5. Измерение производятся яркомером  в трех точках на горизонтальной осевой линии экрана (в центре, по краям: слева и справа на расстоянии 10% ширины экрана  от краев экрана).

8. 6.3.  Относительное количество зрительских мест в зоне наилучшего восприятия изображения при видеопроекции определяется количеством мест в зоне между 2,5 и 4,5 L м (где L – длина диагонали экрана), отнесенным к общему количеству мест в зале.

8.6.4.  Относительное количество мест в зоне наименьших геометрических искажений при видеопроекции определяется также, как при кинопроекции..

8.6.5.  При показе на мониторах определяется число зрителей, приходящихся на один монитор.

8.6.6.  Рекомендуемая технологическая последовательность контроля и оценки кинотеатров и видеозалов, позволяющая  сократить время проведения обследования, указана в приложении 7.

##### П Р И Л О Ж Е Н И Я

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

(Обязательное)

_________________________________________________________________________________________

П Р О Т О К О Л

проверки качества кинопоказа и обслуживания зрителей в кинотеатре

_____________________________________________________________________________

( название кинотеатра, адрес телефон, факс, e-mai, http)

| Г.___________________________ |  | «________»______________200__г. |
| --- | --- | --- |

1. ДАННЫЕ КИНОТЕАТРА (КИНОУСТАНОВКИ)

1.1. Встроенный или отдельное здание

1.2. Год ввода кинотеатра в эксплуатацию  _________________________________________________

1.3. Проект типовой или индивидуальный

1.4. Количество залов               _____________________________________________________

1.5 Наличие паспорта на право эксплуатации помещений _____________________________

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ. АКУСТИЧЕСКИЕ, КОМФОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЛА

2.1. Наличие балкона __________________

2.2. Длина зала     ________________м.      Партера  ___________м.     Балкона ____________м.

2.3. Ширина зала _________________м.    Партера ____________м      Балкона ____________м.

2.4. Площадь зала  ________________м2    Партера ____________м2   Балкона ___________м2

2.5. Количество зрительских мест              ______________________     Объем зала ____________м³

2.6.*. Площадь в зрительном зале в расчете на одного зрителя    __________________ м².

- в партере _________________       на балконе ______________  Оценка  _________  баллов

2.7. Расстояние между рядами :  в партере_____________м. На балконе_____________м.

2.8.  Расстояние от экрана до первого ряда партера        ___________________________м.

2.9.  Ширина экрана                     ________м.

2.10. Высота экрана (В об./э.)  __________м.

Оценка соответствия  расположения первого ряда зрительских мест ОСТ 19-154 и СНиП 45:

_____________________________________________________________________________

2.11. Расстояние передней границы зоны наилучшей видимости изображения:

(2,5 В об.ш/э) __________________ метров от экрана, ряд ______

2.12. Расстояние задней границы зоны наилучшей видимости изображения:

(4,5 об.ш/э.) _______________ метров от экрана, ряд_____________

2.13. Количество мест зала в зоне наилучшего восприятия изображения __________

2.14.* Относительное количество мест зала в зоне наилучшего  восприятия  изображения, % от общего количества мест  ___________  в зале _____________.      Оценка  _____________ баллов.

2.15. Количество мест зала за пределами зоны наименьших угловых искажений изображения:___________________

2.16. Количество мест зала в зоне наименьших геометрических  искажений изображения ______________________________

2.17. * Относительное количество мест зала  в зоне наименьших геометрических искажений изображения :

_______________ %.               Оценка______________ баллов.

2.18. * Относительное количество мест зала  в зоне наилучшего восприятия  звука:

_________________%.              Оценка   ______________ баллов.

2.19.*  Частотная характеристика времени реверберации (Т/Топт.)

Предварительная оценка в кинотеатре  ________________________ баллов. Т.опт.= __________

По результатам обработки записи звука выстрела из стартового пистолета  ''Измеренная частотная характеристика времени реверберации''  максимальные значения отклонений  Т/Т опт от требований ________________ на частотах ___________________составляют: ______________________________  (приложение 1 к  настоящему протоколу).

Окончательная оценка ________________ баллов.

2.20. Акустическая обработка стен, потолка, заэкранного пространства звукопоглощающими материалами :  ___________________________________________________________________________________________

2.21. Кресла зрительного зала: мягкие, полумягкие, полужесткие, жесткие

2.22. Система вентиляции ___________________________________________

2.23. Наличие приборов плавного включения и выключения света в зале:

2.24.* Эстетика и комфорт в зрительном зале по оценкам экспертов:

1- ________ 2-__________3-___________4-___________ 5-__________ Средняя оценка____________ баллов.

3. ОСНАЩЕНИЕ КИНОТЕАТРА КИНОАППАРАТУРОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Типы  кинопроекторов _________________________________________________

3.2. Год установки ________________________________________

3.3. Дата последнего ремонта оборудования __________________

3.4. Количество постов ______________

3.5. Проекция:  _________________________________________________________________________________

(указать виды и форматы)

3.6. Тип источника света _______________________________________

3.7.  Автоматизация кинопоказа:  есть /  нет

3.8. Тип киноэкрана _____________________________________________________________________________

3.9.  Наличие кашетирующих устройств:  есть         нет

3.10. Система звуковоспроизведения: _______________________________________________________________

( указать )

3.11. Тип усилительного устройства ________________________________________________________________

3.12. Количество громкоговорителей и их расположение:    за    экраном  __________   в зале _______________

3.13. Наличие техники звукоусиления и синхронного перевода:

3.14 Наличие резервного ввода электроэнергии и водоснабжения: _____________________________________

3.15. Наличие контрольно-измерительных приборов и тест-фильмов:

3.16. Эксплуатационное состояние аппаратуры и оборудования (краткая характеристика):

4. КАЧЕСТВО КИНОПОКАЗА

4.1. * Неустойчивость, измеренная с помощью тест-фильма _______________указана в табл.1.

(тип)

Таблица 1

| Наименование показателя | 1 пост | 2 пост | 3 пост |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф о р м а ты , мм |
|  | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 |
| Увеличение |  |  |  |  |  |  |
| Размах, мм -вертикальный -горизонтальный |  |  |  |  |  |  |
| Неустойчивость -вертикальная -горизонтальная |  |  |  |  |  |  |

Оценка по худшему из постов  ______________--__________________ баллов.

(пост)

4.2.* Разрешающая способность, измеренная по тест-фильму  _______________ , указана в табл.2

(тип)

Таблица 2

| Наименование показателя | 1 пост | 2 пост | 3 пост |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф о р м а т ы, мм |
|  | 70 | 35шэ | 35об | 70 | 35шэ | 35об | 70 | 35шэ | 35об |
| Разрешающая способность, 1/мм. | -в центре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка по худшему из постов ______________ - ______________   баллов.

(пост)

4.3. * Яркость (освещенность) экрана, измеренная с помощью яркомера_________________

(люксметра ___________________), приведена в табл. 3

Таблица 3

| Яркость, кд (освещенность,лк) | 1 пост | 2 пост | 3 пост |
| --- | --- | --- | --- |
| В центре |  |  |  |
| Слева |  |  |  |
| Справа |  |  |  |

Оценка по наименьшему значению яркости (освещенности) в центре экрана - ____________баллов.

## 4.3.1 Характеристика равномерности освещенности   ______________________________

4.4.* Субъективное качество изображения по фрагменту художественного фильма.

Экспертные оценки, балл: 1- ______,2- _______ , 3-________,4-_________,5- _______.

Средняя оценка - ____________баллов.

Обнаруженные дефекты и их возможные  причины:  _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

4.5.* Вписывание изображения по тест-фильму  _________________  в табл.4.

(тип)

Таблица 4

|  | 1 пост | 2 пост | 3 пост |
| --- | --- | --- | --- |
| проекция | слева | справа | низ | верх | слева | справа | низ | верх | слева | справа | низ | верх |
| Обычная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Широко экранная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка- __________________ баллов.

5. КАЧЕСТВО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

5.1*. Измерение  отклонений  сквозной (суммарной) электроакустической  частотной характеристики воспроизведения звука,          по худшему из постов _________(номер поста).

По показаниям спектроанализатора типа DSP-30   при воспроизведении  фонограммы  35 «КФЗ-Ш» «Розовый шум» максимальные отклонения от   стандартной характеристики  на частотах  ____________Гц  составляют ______________дБ. (Приложение №2 к протоколу проверки).   Оценка _______________ баллов.

5.2.* Уровень акустических шумов и помех, измеренный спектроанализатором типа DSP-30 при  включенных:  кинопроекторе, усилителе, вентиляции, составляет  ________________дБ . Оценка  __________ баллов.

5.3* Субъективное  качество громкоговорителей.    Экспертные оценки:

1-_______,2- ______,3- ______,4- ______,5- ______.                            Средняя оценка _____________баллов.

Обнаруженные дефекты и их возможные  причины:  _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5. 4 * Субъективное качество звуковоспроизведения, оцениваемое по  тест-фильму   35КФФ-КС»   и фрагменту художественного фильма.

Характеристика  сбалансированности уровней громкости и полноты частотного диапазона  по каналам (по показаниям спектроанализатора DSP-30): _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Экспертные оценки:1-______,2-______,3-_______,4-______,5-________.  Средняя оценка ___________  баллов.

Обнаруженные дефекты и их возможные  причины:  _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. КАЧЕСТВО ВНЕСЕАНСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ

6.1.* Аудиовизуальное обслуживание в фойе -________баллов; в зале _______. Оценка _________ баллов.

6.2.* Реклама: динамическая установка, видеосистема, автоответчик, кассовое табло, автоинформатор.

(указать)

Оценка - ____________баллов.

6.3.* Буфет.

Экспертные оценки: 1-_____, 2-_______,3-_______,4- ______,5-________ .Средняя оценка _________ баллов.

6.4.* Эстетичность, комфортабельность обслуживания, дополнительные услуги.

Экспертные оценки: 1-______,2-______,3-______,4-______,5-_______.      Средняя оценка___________ баллов.

Обнаруженные дефекты :  _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6.5. * Экстерьер кинотеатра.

Экспертные оценки: 1-______,2-______,3-______,4-______,5-______.      Средняя оценка ____________ баллов.

6.6.* Расположение кинотеатра (зала):

- автостоянка, остановка общественного транспорта не далее 50 м(5 баллов);

- остановка общественного транспорта не далее 150 м (4 балла);

- остановка общественного транспорта в________ мин. Ходьбы (3 балла). Оценка - ______________баллов.

6.7. Эксплуатационное состояние  помещений кинотеатра (зала, фойе, кассового вестибюля, фасадов, туалетов).

Члены комиссии:  ___________________                            _____________________________

___________________                           _____________________________

__________________                            _____________________________

__________________                            _____________________________

__________________                            _____________________________

(подписи)                                                          (расшифровки подписей)

Приложения к протоколу:

№1 –  частотная характеристика времени реверберации зала

№2 – Сквозная (суммарная А+В –цепей) электроакустическая частотная характеристика  звуковоспроизведения.

№3 – карта оценки  кинотеатра

С ПРОТОКОЛОМ

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Директор кинотеатра _________________                                     ______________________________

(подпись)                                                       (расшифровка подписи)

*  параметры, по которым оценки в баллах выставляются в карту оценки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(Справочное)

Форма приложения №1 к протоколу проверки  “Измеренная частотная характеристика времени реверберации"

_______________________________________________________________________________________

Приложение №1 к протоколу проверки

зрительного зала кинотеатра_____________________

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА  ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

250 500 1000 2000 4000 8000 16000 32000

1 – для залов с одноканальным  звуковоспроизведением;

2 – для залов с многоканальным звуковоспроизведением;

Черт.1

ИЗМЕРЕННАЯ УСРЕДНЕННАЯ ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ

ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА КИНОТЕАТРА _______________________________

Топт. =_______________

| Fоктава, Гц | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т,с |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

(Рекомендуемое)

Форма протокола проверки видеозала

П Р О Т О К О Л

проверки видеозала

__________________________________________________________________________________________________

(название кинотеатра, адрес, телефон)

____________________________

(дата проведения проверки)

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ,  КОМФОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЛА

1.1.* Площадь в видеозале в расчете на одного зрителя _______________м2 .

Оценка __________ баллов

1.2. Ширина экрана  ________________м.

1.3. Высота экрана (В об./э.)  __________м.

1.4. Длина диагонали экрана (L) ____________ м.

1.5. Расстояние передней границы зоны наилучшей видимости изображения:

(2,5 L) __________________ метров от экрана, ряд _________

1.6. Расстояние задней границы зоны наилучшей видимости изображения:

(4,5 L) _______________ метров от экрана, ряд_____________

1.7. Количество мест в зоне наилучшей видимости изображения __________

1.8.* Относительное количество мест зала в зоне наилучшей видимости изображения, % от общего количества мест  ___________  в зале _____________.      Оценка  _____________ баллов.

1.9. * Относительное количество мест зала в зоне наименьших угловых искажений изображения:

_______________ %.                                          Оценка______________ баллов.

1.10.*Кресла зрительного зала: мягкие, полумягкие, полужесткие, жесткие

(указать)

Оценка______________баллов.

1.11.* Эстетика и комфорт в зрительном зале по оценкам экспертов:

1- _______; 2-_________; 3-________ ; 4-_______; 5-________  Средняя оценка____________ баллов.

2. ОСНАЩЕНИЕ КИНОТЕАТРА  ВИДЕОАППАРАТУРОЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ

2.1. Тип видеопроектора ________________________________________________________________

2.2. Год установки _____________________________________________________________________

2.3. Дата последнего ремонта оборудования _______________________________________________

2.4. Тип экрана _______________________, коэффициент отражения _________________

2.5.  Наличие кашетирующих устройств:  есть         нет

(указать)

2.6. Система звуковоспроизведения:

монофоническая, стереофоническая, ''5+1'', ''Суперфон'', ''Долби-стерео'', Ультра-стерео_________

(указать)

2.7. Тип усилительного устройства ______________________________________________________

2.8. Количество громкоговорителей и их расположение _____________________________________

(                      - за экраном,                            - в зале                                                                       ______)

2.9. Наличие контрольно-измерительных приборов и контрольных видеокассет:

______________________________________________________________________________________________

2.10. Эксплуатационное состояние аппаратуры и оборудования (краткая характеристика):

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

3. КАЧЕСТВО ВИДЕОПОКАЗА

3.1.* Разрешающая способность, измеренная по контрольной видеокассете ______________ТВЛ

Оценка ___________   баллов.

3.2.* Число градаций контраста, измеренное по контрольной видеокассете_____________________

Оценка ___________   баллов

3.3.*Наличие «тянущихся» продолжений, измеренное по контрольной видеокассете

отсутствует,    незначительные,      заметны

(указать)

Оценка ___________   баллов

3.4.* Субъективное восприятие изображения по контрольной видеокассете.

Экспертные оценки, балл: 1- ______, 2- _______ , 3-________, 4-_________, 5- ____________ .

Средняя оценка - ____________ баллов.

4. КАЧЕСТВО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.

4.1.* Субъективное качество звуковоспроизведения, оцениваемое по контрольной видеокассете.

Экспертные оценки: 1-______, 2-______, 3-_______, 4-______, 5-_________.

Средняя оценка ___________  баллов.

4.2* Измерение  отклонений  сквозной электроакустической  частотной характеристики  по отношению к уровню, приведенному в приложении 2,к настоящему протоколу.

По показаниям спектроанализатора типа DSP-30   при воспроизведении  записи теста «Розовый шум» максимальные отклонения   на частотах  ____________Гц  составляют ______________дБ.

(Приложение №2 к протоколу проверки).  Оценка _______________ баллов.

4.3  * Уровень акустических шумов и помех, измеренный спектроанализатором типа DSP-30 при  включенных:  видеопроекторе, усилителе, вентиляции, составляет  ________________дБ .

Оценка  __________ баллов.

5. КАЧЕСТВО ВНЕСЕАНСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ

5.1.* Буфет или бар.

Экспертные оценки: 1-_____, 2-_______, 3-_______, 4- ______, 5-_______ .

Средняя оценка _________ баллов.

5.2.* Эстетичность, комфортабельность обслуживания, дополнительные услуги.

Экспертные оценки: 1-______, 2-______, 3-______, 4-______, 5-_______.

Приложение к протоколу:

- Электроакустическая частотная характеристика  видеозала.

- Карта оценки

Средняя оценка________ баллов.

Члены комиссии:  ___________________                            _____________________________

___________________                           _____________________________

__________________                            _____________________________

__________________                            _____________________________

__________________                            _____________________________

(подписи)                                                          (расшифровки подписей)

С ПРОТОКОЛОМ

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Директор кинотеатра _________________                                     ______________________________

(подпись)                                                       (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

# Text boxes

Т опт,с 1.6

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

1

м³

2

Т/Топт.

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

50             100           200                 500        1000        2000           4000        8000

Гц

Черт.2