Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

Кафедра Архитектурного проектирования

Программа переподготовки АП-860

Программа - задание

КП-2. ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

2019

В рамках курсового проекта необходимо разработать архитектурный проект индивидуального жилого дома.

Цель проекта: Разработать объёмно-планировочное и фасадное решение индивидуального жилого дома.

Задачи проекта: Предложить оптимальное функциональное решение пространства индивидуального жилого дома; Усвоить принципы организации и зонирования жилого пространства; Усвоить основные принципы проектирования жилых зданий; Выработать архитектурные приёмы формирования объёмно-пространственной и фасадной композиции жилого здания; Получить навык проектирования и изготовления технической документации проекта жилого здания.

Исходные положения

- Одноквартирный загородный жилой дом, в отличие от дачи, предназначен для круглогодичного проживания, а в отличие от крестьянского подворья и фермерского дома не предполагает большого подсобного хозяйства и соответствующих надворных построек. Семья в таком доме тесно связана работой или учёбой с городом, поэтому планировка дома, отражая образ жизни, носит полугородской характер.

- Участок для проектируемого дома, располагаться в районе застройки индивидуальными домами, г. Сестрорецк. Для проектирования студентам предоставляется выбор участков площадью 0,12-0,18 га, в границах предлагаемой подосновы. В рамках учебного задания, допускается выполнить проект для уже застроенных участков. В проекте необходимо отразить специфику места и выбранного участка.

На участке необходимо предусмотреть следующие зоны:

- палисадник площадью - не менее 30 кв.м

- хозяйственную площадку с сараем (возможно и с теплицей) – 80-100 кв. м

- сад (возможно с небольшим водоёмом) – 700-900 кв. м

- площадка для игр и отдыха – 100 кв. м

- площадка с навесом для легкового автомобиля – 30 кв. м

- подъезды, дорожки

- Планировка дома, который может быть одноэтажным, двухэтажным или одноэтажным с мансардой, должна предусматривать разделение внутреннего пространства на общую и индивидуальную зоны.

Общая зона, в свою очередь, делится на жилую и связанную с кухней хозяйственную, каждая со своим входом. В состав общей зоны входят:

- прихожая-холл,

- гостиная,

- кухня (возможен вариант кухни-столовой).

Планировка общей зоны может быть организована по принципу «перетекающего пространства», или напротив, как определённое чередование замкнутых пространств. Нежелательно обращать окна кухни-столовой на южную сторону горизонта.

Допускается размещать в цокольном этаже небольшой спортзал. Возможно устройство пристроенного к дому зимнего сада высотой в один или два этажа.

Приватная (Индивидуальная) зона, включающая

- кабинет

- спальни

- санузлы

- игровую комнату (по желанию, в чердаке),

должна быть удалена от входа или располагаться на втором этаже (в этом случае одна спальня может быть на первом этаже).

Каждая спальня может иметь свой санузел (с ванной или душем) и гардеробную (из которой может быть устроен вход в санузел). Окна спален желательно обращать на восточный сектор горизонта.

Размещение кабинета в доме зависит от профессии его хозяина. Возможна замена кабинета оборудованной мастерской.

4. Строительные и отделочные материалы – на усмотрение автора. Толщина стен (наружных и внутренних) и перегородок принимается в зависимости от выбранных материалов.

Состав и площади помещений

- прихожая с гардеробом………………………………………………………….5-6 кв. м

- холл………………………………………………………………………………8-12 кв. м

- общая комната-гостиная…………………………………………………….20-30 кв. м

- кухня (кухня-столовая)………………………………………………………..12-16 кв. м

- туалет с умывальником в зоне дневного пребывания……………………до 2 кв. м

- кабинет или рабочая комната………………………………………………...12-16 кв. м

- комната родителей……………………………………………………………15-18 кв. м

- 2-4 спальни……………………………………………………………………...12-16 кв. м

- хозяйственный выход с кладовой………………………………………………2-3 кв. м

- совмещённый санузел……………………………………………………………4-6 кв. м

помещения цокольного этажа

- гараж на 1-2 автомобиля (может размещаться в уровне 1-го этажа, но не под спальней, либо в отдельном блоке)……………………………………………….…………………36-56 кв. м

- мастерская……………………………………………………………………….10-15 кв. м

- кладовая овощей и фруктов……………………………………………………..4-6 кв. м

- кладовая……………………………………………………………………………4-8 кв. м

- котельная с бойлерной (с окном).………………………………………………4-8 кв. м

- сауна…………………………………………………………………………………4-6 кв. м

- душевая и раздевалка при сауне……………………………………………….3-4 кв. м

- комната отдыха при сауне………………………………………………………..4-8 кв. м

- спортзал…………………………………………………………………………..до 20 кв. м

Ход выполнения и состав проекта

Начало работы. Уточнение Технического задания исходя из выбранного участка проектирования, состава семьи и рода занятий. Примеры архитектурных решений, с характеристикой обоснования выбранного объёмно-пространственного и образного решения. Выбор основных видов отделочных и конструктивных материалов. Анализ особенностей выбранного участка.

Проектирование. Предложения по зонированию участка. Объёмно-пространственное моделирований. Варианты зонирования. Уточнение материалов. Подбор примеров решения основных конструктивных элементов и узлов. Формирование пространственной композиции здания.

Оптимизация. Оптимизация планировки жилого дома. Уточнение и детализация элементов фасада и конструкций здания.

Сдача проекта. Оформление основного состава чертежей и проекций в соответствии с составом подачи. Формирование альбома чертежей.

Состав подачи проекта:

|  | Наименование проекции | масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Ситуационный план | 1:5000 |
|  | Генеральный план участка | 1:500; 1:1000 |
|  | Планы этажей | 1:50; 1:100; |
|  | Фасады | 1:50; 1:100 |
|  | Разрез(ы) | 1:50; 1:100 |
|  | Перспективный вид(ы) |  |
|  | ТЭП |  |

На планах обязательна расстановка мебели и оборудования. Все проекции должны быть подписаны с указанием масштаба. В композицию подачи должна входить краткая пояснительная записка с характеристикой семьи, участка и обоснованием выбранного решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные габариты

- высота первого этажа (от пола до пола) – 3,3 – 3,6 м

- высота комнат в мансарде не менее 2,5 м, при этом скошенный потолок должен начинаться не высоте не менее 1,6 м от пола

- ширина внутренней лестницы не менее 0,8 м. Предельно допустимый уклон – 1:1,25. Возможно устройство винтовых лестниц

- ширина коридора, ведущего в жилые комнаты – не менее 1,2 м

- ширина прохода в кухню и санузлы – не менее 1,1 м

- заглубление цокольного этажа допускается до 1,5 м

- ширина дверей:

Одинарных – 900 мм

Двустворчатых – 1400 мм

Полуторных – 1100 мм

Ведущих в кухню – 800 мм

Ведущих в санузлы и кладовые – 700 мм

- высота наружных дверей – не менее 2300 мм

- высота внутренних дверей – не менее 2100 мм

- ориентировочные размеры мебели в плане:

Вешалка с зеркалом – длина не менее 1300 мм

Обеденный стол – 800(900)х1200 мм

Стол письменный – 750х1200 мм

Диван – 2000х700 мм

Кровать односпальная – 2000х750 мм

Кровать двуспальная – 2000х1800 мм

Тумбочка прикроватная – 400х350 мм

Платяной шкаф – 1600х600 мм

Книжный шкаф – 1200х300 мм

- ширина кухонного оборудования 600 мм

Технико-экономические показатели

- Общая площадь – это площадь застройки за вычетом площади всех стен, перегородок, проёмов в перекрытии, не отапливаемых помещений

Нормативная документация и литература:

- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 (с Изменением N 1)

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

- СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением N 1)

- Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов М., 2005

- Дыховичный Ю.А.Архитектурные конструкции малоэтажных жилых зданий М.: Архитектура-С, 2006

- Лисициан М.В. Архитектурное проектирование жилых зданий М.: Архитектура-С, 2006

- Дж. Белл, Э. Статаки Архитектура будущего. Новые концепции домов и коттеджей Питер, 2012

- Сюзанна Трокме Современные загородные дома всего мира Арт-Родник, 2007

Дополнительная документация, литература и материалы:

- Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции: Учебник по спец. «Архитектура». – М.: Архитектура-С, 2007. 232 с., ил. ISBN 5-9647-0072-1

- The phaidon atlas of 21st centry world Architecture.